## Slide 1: Meteostanice
Michal Basler E4 – 2021/2022
Vedoucí práce: PaedDR. SOURAL Martin, MBA

## Slide 2: Meteostanice
Stanice umí měřit teplotu, absolutní tlak, relativní vlhkost, UV intenzitu, světelnou intenzitu, směr větru a rychlost větru.
Dále umí vypočítat pocitovou teplotu, rosný bod, relativní tlak a větrný chlad
Řízeno mikropočítačem ESP32

## Slide 3: Prototyp
Používá stejné senzory jako finální stanice kromě senzoru BMP180
Neměří směr a rychlost větru

## Slide 4: návrh a výroba desek
Desky byly nakresleny v programu Sprint Layout
Schéma bylo doděláno dodatečně v programu KiCad
Plošné spoje byly vyrobeny na zakázku u firmy plosnaky.cz

## Slide 5: Schéma hlavní desky

## Slide 6: Senzory
BMP280 – Teplota, tlak
DHT22 – Vlhkost
ML8511 – UV intenzita
BH1750 – Světelná intenzita

## Slide 7: Anemometr a korouhev
Oba senzory jsou tištěny z PETG materiálu na mé 3D tiskárně Prusa mk3s+

## Slide 8: Popis fungování stanice
Probuzení z hibernace
20 sekund měření
Připojení k Wi-Fi a k MQTT serveru
Odeslaní dat na MQTT server
Uložení dat do Influx databáze
Vypnutí všech modemů a senzorů
Přechod do hibernace na 2 minuty

## Slide 9: MQTT data
Pomocí MQTT protokolu se posílají data z meteostanice na server
Na serveru se data zapíší do Influx databáze

## Slide 10: Grafana
Zobrazuje data, která jsou uložena v databázi

## Slide 11: Zobrazovače
Byly vyrobeny celkem 3 zobrazovače
2 s OLED obrazovkou (vrchní obrázek) a 1 s E-Ink obrazovkou (spodní obrázek)
Zobrazovač s E-Ink obrazovkou má integrovanou baterii (vydrží přibližně 2 týdny na 1 nabití)

## Slide 12: API
Slouží ke snadnému přístupu dat ze stanice přes internet
Slouží hlavně jako komunikace mezi počitači

## Slide 13: Twitter bot
Slouží k informování uživatelů o aktuálním stavu počasí

## Slide 14: Výsledek

## Slide 15: Díky za pozornost